## Slide 1
ĐỊA CHỈ IPv6

## Slide 2
Khái niệm IP
IP (Internet Protocol) là giao thức tầng mạng dùng để truyền dữ liệu qua các mạng kết hợp, các nhà nghiên cứu và thiết kế tạo ra IP đáp ứng các yêu cầu sau:
Thiếp lập hệ thống sử dụng các máy tính, các thiết bị dẫn đường được chế tạo từ các nhà sản xuất khác nhau.
Đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng của các loại mạng khác nhau đồng thời kế thừa được công nghệ mạng cũ.
Hỗ trợ tầng trên dịch vụ có kết nối và không kết nối.

## Slide 3
Khái niệm IP
Sơ đồ địa chỉ hóa để định danh các trạm (host) trong liên mạng được gọi là địa chỉ IP.
Địa chỉ IP đang được sử dụng phổ biến hiện tại là IPv4 có độ dài 32 bits.
Về mặt lí thuyết, IPv4 có thể cung cấp một số lượng đến 232=4294967296 địa chỉ IP để gán cho các máy tính trên mạng.

## Slide 4
Hạn chế của IPv4
Hệ thống địa chỉ IPv4 hiện nay không có sự thay đổi về cơ bản kể từ khi phát hành năm 1981. Qua thời gian sử dụng cho đến nay đã phát sinh các yếu tố như:
Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống Internet dẫn đến sự cạn kiệt về địa chỉ IPv4.
Sự phát triển của bảng định tuyến ngày một lớn.
Nhu cầu về Security ở IP-Level.
Nhu cầu về phương thức cấu hình một cách đơn giản.
Nhu cầu hỗ trợ về thông tin vận chuyển dữ liệu thời gian thực (Real time Delivery of Data) còn gọi là Quality of Service (QoS)…

## Slide 5
Hạn chế của IPv4
Trong những năm 1990, CIDR (Classless Inter-Domain Routing) được xây dựng dựa trên khái niệm mặt nạ địa chỉ (address mask) đã tạm thời khắc phục được những vấn đề thiếu hụt địa chỉ, cải tiến khả năng mở rộng của IPv4.
Mặc dù có thêm nhiều công cụ khác ra đời như kỹ thuật Subnetting (1985), kỹ thuật VLSM (Variable Length Subnet Masking - 1987) và CIDR (1993), các kỹ thuật trên đã không cứu vớt IPv4 ra khỏi một vấn đề đơn giản: không đủ địa chỉ cho các nhu cầu tương lai.

## Slide 6
Hạn chế của IPv4
Giải pháp cho các vấn đề trên:
Hạn chế việc gia tăng số lượng mạng và các máy tính (điều này không thể thực hiện được).
Giải pháp còn lại là mở rộng dải địa chỉ IP từ 32 bits (IPv4) lên 128 bits hay còn gọi là IPv6.
Như vậy, IPv6 là một giao thức hoạt động tại tầng mạng ra đời nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt địa chỉ IP cấp phát cho các thiết bị mạng trong tương lai.
Ngoài việc cung cấp không gian IP rộng lớn, IPv6 còn có nhiều đặc điểm cải tiến tập trung vào vấn đề định tuyến và bảo mật nhằm giúp hệ thống thông tin hoạt động hiệu quả và an toàn hơn.

## Slide 7
Tổng quan về IPv6
Hệ thống IPv6 được xây dựng với các điểm chính như sau:
Định dạng phần Header của các gói tin theo dạng mới.
Cung cấp không gian địa chỉ rộng lớn hơn.
Cung cấp giải pháp định tuyến và định vị địa chỉ hiệu quả hơn.
Cung cấp sẵn thành phần Security (Built-in Security).
Hỗ trợ giải pháp Chuyển giao ưu tiên (Prioritized Delivery) trong Routing.
Cung cấp Protocol mới trong việc tương tác giữa các Điểm kết nối (Nodes).
Có khả năng mở rộng dễ dàng thông qua việc cho phép tạo thêm Header ngay sau IPv6 Packet Header.

## Slide 8
Tổng quan về IPv6
Kích thước (không gian) địa chỉ:
Với độ rộng 128 bits, trên lí thuyết IPv6 có: 2128=340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 địa chỉ IP cho các thiết bị trên mạng, xấp xỉ 1028 lần không gian địa chỉ của IPv4.
Cách thức đánh địa chỉ của IPv6 cũng khác so với IPv4.

## Slide 9
Cơ chế đánh địa chỉ của IPv6
Với độ rộng 128 bit:
IPv6 thường được viết dưới dạng 8 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 chữ số thập lục phân (không phân biệt chữ hoa, chữ thường), mỗi phần cách nhau bởi dấu hai chấm (:).
Ví dụ: 2001:0DB8:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A
2001:0db8:0000:2f3b:02aa:00ff:fe28:9c5a
2001:0dB8:0000:2F3b:02aA:00Ff:FE28:9c5a

## Slide 10
Cơ chế đánh địa chỉ của IPv6
Có thể đơn giản hóa với quy tắc sau:
Cho phép bỏ các số 0 nằm phía trước trong mỗi nhóm.
Nhóm gồm các số 0 được thay bằng một số 0.
Thay bằng hai dấu hai chấm (::) cho các nhóm liên tiếp có giá trị bằng không.
Lưu ý: Dấu (::) chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong địa chỉ.

## Slide 11
Cơ chế đánh địa chỉ của IPv6
Ví dụ:
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57AB
2001:0DB8:0000:0000:0000::1428:57AB
2001:0DB8:0:0:0:0:1428:57AB
2001:0DB8:0:0::1428:57AB
2001:0DB8::1428:57AB
2001:DB8::1428:57AB
Các cách ghi địa chỉ trên đây là tương đương.

## Slide 12
Cơ chế đánh địa chỉ của IPv6
Ví dụ:
0000:0000:0000:2001:0DB8:1428:0000:0000
0:0:0:0:2001:0DB8:1428:0:0
::2001:0DB8:1428:0:0
0:0:0:2001:0DB8:1428::
Không được viết:
::2001:0DB8:1428::
 Gây nhầm lẫn khi dịch ra địa chỉ đầy đủ.

## Slide 13
Cơ chế đánh địa chỉ của IPv6
Một số địa chỉ IPv6 được hình thành bằng cách gán 96 bits 0 vào địa chỉ IPv4 vì địa chỉ IPv4 chỉ là một tập con của không gian địa chỉ IPv6. Để giảm nguy cơ nhầm lẫn trong chuyển đổi giữa ký hiệu chấm thập phân của IPv4 và dấu hai chấm của IPv6 thì các nhà thiết kế IPv6 cũng đã đưa ra khuôn mẫu đặc biệt cho cách viết những địa chỉ loại này như sau: Thay vì viết theo cách của một địa chỉ IPv6 là: 0:0:0:0:0:0:A00:1 ta có thể vẫn để 32 bits cuối theo mẫu chấm thập phân như sau: ::10.0.0.1

## Slide 14
Các địa chỉ đặc biệt trong IPv6
::/128 - địa chỉ gồm tất cả là các bit 0 chỉ được dùng trong phần mềm.
::1/128 - đây là địa chỉ loopback.
::/96 - zero prefix được dùng cho IPv4 compatible addresses.
::ffff:0:0/96 - prefix này được dùng cho IPv4 mapped addresses.
2001:db8::/32 – prefix này dùng trong documentation.

## Slide 15
Các loại IPv6 Address
Unicast:
Unicast Address dùng để định vị một Interface trong phạm vi các Unicast Address. Gói tin (Packet) có đích đến là Unicast Address sẽ thông qua Routing để chuyển đến 1 Interface duy nhất.

## Slide 16
Các loại IPv6 Address
Multicast:
Multicast Address dùng để định vị nhiều Interfaces. Packet có đích đến là Multicast Address sẽ thông qua Routing để chuyển đến tất cả các Interfaces có cùng Multicast Address.

## Slide 17
Các loại IPv6 Address
Anycast :
Anycast Address dùng để định vị nhiều Interfaces. Tuy vậy, Packet có đích đến là Anycast Address sẽ thông qua Routing để chuyển đến một Interfaces trong số các Interface có cùng Anycast Address, thông thường là Interface gần nhất (khái niệm Gần ở đây được tính theo khoảng cách Routing).

## Slide 18
Các loại IPv6 Address
Trong các trường hợp nêu trên, IPv6 Address được cấp cho Interface chứ không phải Node, một Node có thể được định vị bởi một trong số các Interface Address.
IPv6 không có dạng Broadcast, các dạng Broadcast trong IPv4 được xem như tương đương Multicast trong IPv6.

## Slide 19
Cấu trúc địa chỉ của IPv6
Global Unicast
Vùng tiền tố FP (Format Prefix): 3 bit của FP sẽ được dùng để chỉ ra kiểu của địa chỉ (là unicast, multicast…). Giá trị 001 chỉ ra đây là địa chỉ toàn cục.
Vùng TLA ID (Top Level Aggregation) được dùng để chỉ ra mức thẩm quyền cho địa chỉ này. Các Internet Router sẽ duy trì các bảng cần thiết cho tất cả các giá trị TLA. Với 13-bit, vùng này có thể có đến 8,192 TLAs.
RES field (8 bits): kiến trúc của IPv6 định nghĩa vùng dành riêng sao cho các giá trị TLA hoặc NLA có thể mở rộng. Hiện tại, giá trị này bằng zero.

## Slide 20
Cấu trúc địa chỉ của IPv6
NLA ID (Next Level Aggregation): vùng này có 24 bits được dùng để chỉ ra ISP. Vùng này có thể được sắp xếp để phản ánh mối quan hệ giữa các ISP.
LSA ID (Site Level Aggregation): vùng này có 16 bits được dùng bởi các tổ chức để tạo ra các kiến trúc địa chỉ bên trong của nó và để chỉ ra các mạng con.
Interface ID (64 bits): chỉ ra các cổng giao tiếp riêng lẽ trên một kết nối.

## Slide 21
Cấu trúc địa chỉ của IPv6
Local Unicast
Đối với IPv6 có hai loại địa chỉ Unicast hỗ trợ các liên kết cục bộ trong cùng một mạng, đó là địa chỉ Site-local và địa chỉ Link-local.
Địa chỉ Site-local Unicast: dùng để liên kết các Node trong cùng một Site mà không xung đột với các địa chỉ Global. Các gói tin mang loại địa chỉ này trong IP Header, Router sẽ không chuyển ra mạng ngoài.
Địa chỉ Link-local Unicast: dùng để các Node là neighbor giao tiếp với nhau trên cùng một liên kết.

## Slide 22
Cấu trúc địa chỉ của IPv6
Site-local Unicast
Địa chỉ Site-local Unicast bắt đầu bởi Prefix FEC0::/48 theo sau là 16 bit Subnet ID, người dùng có thể dùng 16 bit này để phân cấp hệ thống mạng của mình. Cuối cùng là 64 bit Interface ID dùng để phân biệt các Host trong một Subnet.
Quy tắc định tuyến đối với dạng địa chỉ Site-local:
Router không thể chuyển các gói tin có địa chỉ nguồn hoặc đích là địa chỉ Site-local Unicast ra ngoài mạng đó.
Các địa chỉ Site-local không thể được định tuyến trên Internet. Chỉ dùng trao đổi dữ liệu giữa các Host trong Site đó.

## Slide 23
Cấu trúc địa chỉ của IPv6
Link-local Unicast
Địa chỉ Link-local Unicast luôn bắt đầu bởi Prefix FE80::/64, kết thúc là 64 bit Interface ID dùng để phân biệt các Host trong một Subnet (như đã mô tả ở phần trên). Những địa chỉ này chỉ được định nghĩa trong phạm vi kết nối Point-to-point. Quy tắc định tuyến đối với loại địa chỉ này cũng giống như đối với Site-local Unicast.

## Slide 24
Cấu trúc địa chỉ của IPv6
Anycast
Trong IPv6, địa chỉ Anycast không có cấu trúc đặc biệt. Các địa chỉ Anycast chiếm một phần trong không gian địa chỉ Unicast. Do đó, về mặt cấu trúc, địa chỉ Anycast không thể phân biệt với địa chỉ Unicast. Khi những địa chỉ Unicast được gán nhiều hơn một Interface, nó trở thành địa chỉ Anycast. Trong cấu trúc của bất kỳ một địa chỉ Anycast nào cũng có một Prefix P dài nhất để xác định vùng mà địa chỉ Anycast đó gán cho các Interface.

## Slide 25
Cấu trúc địa chỉ của IPv6
Anycast
Sử dụng địa chỉ Anycast có một số hạn chế:
Địa chỉ IPv6 Anycast không được sử dụng làm địa chỉ nguồn của các gói tin IPv6.
Một địa chỉ Anycast không được phép gán cho một Host IPv6, do vậy nó chỉ được gán cho Router IPv6.

## Slide 26
Cấu trúc địa chỉ của IPv6
Multicast
Địa chỉ Multicast bắt đầu bởi Prefix 8 bit “1111 1111”. Cấu trúc: 11111111 (8) flag (4) scope (4) groupID (112).
Flag: là trường 4 bits, trong đó chỉ sử dụng bit thứ tư (ba bit đầu không sử dụng) để xác định xem đây là địa chỉ thường được sử dụng (permanent) hay không.
Scope: là trường 4 bits, được sử dụng để xác định phạm vi của group.
GroupID: là trường 112 bits, xác định ID của group.

## Slide 27
Cấu trúc gói tin của IPv6

## Slide 28
Cấu trúc gói tin của IPv6
Version: 4 bits giúp xác định phiên bản giao thức (có giá trị 6).
Class: 8 bits giúp xác định loại lưu lượng.
Flow Label: 20 bits giá mỗi luồng dữ liệu.
Payload Length: 16 bits unsigned integer, giúp xác định kích thước phần tải theo sau IPv6 Header.
Next Header: 8 bits xác định Header tiếp theo trong gói tin.
Hop Limit: 8 bits unsigned integer. Qua mỗi Node, giá trị này giảm 1 đơn vị (giảm đến 0 thì gói bị loại bỏ).
Source Address: 128 bits mang địa chỉ IPv6 nguồn của gói tin.
Destination Address: 128 bits mang địa chỉ IPv6 đích của gói tin.